## Slide 1: Controllo predittivo di serbatoi interconnessi
Quadruple Tank Process

## Slide 2: Schema del quadruple tank

## Slide 3: Obiettivi di progetto
Progettare un controllore MPC per portare il sistema da (h1,h2,h3,h4)=(1.3767, 2.2772, 0.8386, 0.5604) all’equilibrio desiderato (7.8253, 18.7323, 3.3545, 7.8801) rispettando i vincoli su stati e ingressi.
Confrontare le prestazioni del controllore MPC variando:
Il vincolo terminale (uguaglianza vs disuguaglianza)
Le matrici di costo Q e R
L’orizzonte di predizione
Il tempo di campionamento Ts≥1

## Slide 4: Dinamica del sistema
Equazioni non lineari del sistema:
Dove:
  è il livello dell’acqua dei serbatoi
  è la sezione dell’i-esimo serbatoio
  è la sezione del foro presente nell’i-esimo serbatoio
  è l’accellerazione di gravità
  è il flusso dell’acqua generato dall’i-esima pompa controllata tramite la tensione
  definisce come il flusso generato dall’i-esima pompa viene diviso
Valori dei parametri delle equazioni

## Slide 5: Modello non lineare del sistema – «livSerbatoi»
Simula il comportamento dei livelli nei 4 serbatoi tramite le equazioni differenziali non lineari citate in precedenza

## Slide 6: Simulazione del modello non lineare -«modello.m»
È stato simulata la risposta del sistema nel tempo utilizzando la funzione «ode45» su un orizzonte temporale prefissato, viene utilizzato il modello non lineare descritto dalla funzione «livSerbatoi». I livelli dei serbatoi vengono tracciati nel tempo e confrontati con i vincoli fisici per verificare coerenza e stabilità della dinamica

## Slide 7: Linearizzazione simbolica – «modello.m»
Sono state definite le equazioni differenziali in forma simbolica e calcolate le derivate parziali (Jacobiane) rispetto agli stati e agli ingressi. La linearizzazione viene effettuata attorno al punto di equilibrio, ottenendo le matrici A e B da usare nel controllore MPC.

## Slide 8: Stabilità – «modello.m»
Vengono calcolati gli autovalori della matrice trovata con la risoluzione del problema di linearizzazione, tramite la funzione eig()
Osservando gli autovalori si puo notare che il sistema linearizzato è asintoticamente stabile quindi tende naturalmente al punto di equilibrio senza divergere
Il sistema linearizzato è asintoticamente stabile, cioè tende naturalmente al punto di equilibrio senza divergere

## Slide 9: Discretizzazione – «modello.m»
È stato scelto un tempo di campionamento =15 , e il sistema continuo è stato discretizzato mediante la funzione «c2d». Per verificarne la stabilità, sono stati calcolati i moduli degli autovalori della matrice : tutti risultano inferiori a 1, condizione necessaria affinché il sistema discreto sia stabile. Questa proprietà è fondamentale per garantire la correttezza e l'efficacia del controllo MPC.

## Slide 10: Raggiungibilità – «modello.m»
È stata verificata la raggiungibilità del sistema, sia in forma continua che discreta, calcolando le relative matrici con la funzione «ctrb». Se il rango delle matrici ottenute è pari al numero degli stati allora il sistema è completamente controllabile in entrambe le versioni. Questa proprietà è essenziale per garantire l'efficacia dell’MPC: senza controllabilità, alcuni stati non potrebbero mai essere gestiti dal controllore.

## Slide 11: Vincoli sullo stato e sull’ingresso – «modello.m»
Sono stati specificati gli intervalli ammissibili per i livelli dell’acqua nei serbatoi (compresi tra 0.5 cm e 20 cm) e per le tensioni di controllo delle pompe (tra 0 V e 4.5 V).
Successivamente, sono stati costruiti i vettori dei limiti superiori e inferiori ( ) e li abbiamo organizzati in una struttura compatibile con la formulazione dell’MPC.
Per integrare correttamente questi vincoli nel modello linearizzato, li abbiamo centrati rispetto al punto di equilibrio sottraendo lo stato di riferimento () e il controllo di equilibrio ().
Infine, sono state costruite le matrici e per rappresentare i vincoli in forma compatta, necessaria per includere i limiti nel problema di ottimizzazione risolto dall’MPC.

## Slide 12: Vincolo terminale di disuguaglianza
Il vincolo terminale di disuguaglianza introduce nell’ultimo passo dell’orizzonte predittivo un set opportunamente scelto (Control Invariant Set) in modo da garantire due proprietà fondamentali:
ogni stato finale ricade in una regione invariante dove esiste un controllo locale che garantisce il rispetto dei vincoli
la funzione di costo terminale Vf(x) assume il ruolo di una Lyapunov function locale, decrescendo di almeno l(x(N–1),u(N–1)) ad ogni step.

## Slide 13: Calcolo CIS
La funzione «cis» calcola il control invariant set utilizzando un controllore LQR ottimo. Si parte calcolando il guadagno ottimo K tramite «dlqr», che viene poi inserito nella dinamica chiusa.
I vincoli su stati e ingressi vengono unificati, sostituendo la legge di controllo negli ingressi: ​. Così si ottiene un primo poliedro ammissibile
.
Attraverso un processo iterativo, si aggiungono nuove disuguaglianze che garantiscono l’invarianza del sistema sotto la dinamica controllata.
L’iterazione si arresta quando il poliedro non cambia più, identificando l’insieme finale invariante.

## Slide 14: Plot CIS
La chiamata della funzione «cis» restituisce le disuguaglianze relative a control invariant set che verranno rappresentate in un oggetto polyedron effettuando delle proiezioni dui piani (, ) e (, ).
I due subplot mostrano graficamente le aree ammissibili in cui, al variare dei livelli dei serbatoi, il sistema controllato non violerà mai i vincoli.
è stato scelto di dare un peso molto alto a e in Q perché qualsiasi scostamento di quei livelli è particolarmente critico. Allo stesso tempo un R elevato penalizza duramente le variazioni di ingresso, spingendo il regolatore ad operare più lentamente.

## Slide 15: Calcolo N-step controllable set
La funzione «controllable_set» costruisce l’insieme di tutti gli stati dai quali è possibile raggiungere il set target entro un numero massimo di N passi, rispettando i vincoli su stati e ingressi.
L’algoritmo parte dal set target iniziale e, ad ogni iterazione, costruisce un poliedro nello spazio (x,u) che impone due condizioni:
che la dinamica resti all’interno del set corrente,
e che gli ingressi soddisfino i vincoli .
Questo poliedro viene poi proiettato nello spazio degli stati e intersecato con i vincoli di stato .
Ripetendo il processo per N passi, l’insieme si espande gradualmente, includendo tutti gli stati da cui è garantito raggiungere il set target in al più N mosse. Il risultato finale è il N-step controllable set, descritto da matrici​.

## Slide 16: Plot N-step controllable set
Per N = 4 passi viene chiamata la funzione controllable_set usando il CIS come set target e in maniera da ottenere le disuguaglianze (Np_steps_H, Np_steps_h) che definiscono il poliedro di tutti gli stati da cui in al massimo 4 mosse, rispettando i vincoli, si entra nel CIS. Viene trasformato questo risultato in un oggetto Polyhedron proiettando la regione sui piani (h₁,h₃) e (h₂,h₄).
Nei due subplot vengono visualizzati insieme il CIS e l’N-step set e si può osservare che l’N-step controllable set ingloba il CIS e si estende al di fuori: quelle aree extra rappresentano combinazioni di livelli iniziali non stazionarie ma comunque riportabili in sicurezza in 4 passi.

## Slide 17: Model Predictive Control (mpc)
Si parte definendo le dimensioni del sistema: quanti sono gli stati, gli ingressi e i vincoli terminali. Viene poi calcolata la matrice del costo terminale tramite la soluzione dell’equazione di Riccati (LQR discreto).
Si richiama poi una funzione esterna (Calligrafica) che costruisce le matrici estese della dinamica del sistema su un orizzonte predittivo, includendo anche il contributo dei pesi di costo.
Con queste matrici viene definita la funzione costo quadratica dell’MPC, composta da una parte quadratica (la matrice hessiana) e una parte lineare (dipendente dallo stato iniziale e dal riferimento).
Vengono poi costruiti i vincoli di disuguaglianza su stato, ingresso e stato finale lungo l’orizzonte temporale, tutti impacchettati in matrici unificate. Infine, tutte queste informazion vengono salvate in una struttura mpc che verrà usata per calcolare gli ingressi ottimali ad ogni istante.

## Slide 18: Simulazione MPC
Durante la simulazione, il controllore MPC calcola l’ingresso ottimale a ogni istante, tenendo conto dello stato attuale e dei vincoli imposti. L’ingresso viene applicato al sistema non lineare reale, aggiornando il suo comportamento passo dopo passo. I grafici mostrano che le traiettorie restano all’interno dei vincoli (CIS) e convergono verso il riferimento, garantendo una risposta corretta anche in presenza di una dinamica non lineare.

## Slide 19: Andamento degli stati e degli ingressi
Nel primo grafico sono riportati gli ingressi di controllo, l’azione iniziale è più decisa per correggere rapidamente la dinamica del sistema, ma si attenua progressivamente man mano che ci si avvicina al riferimento.
Nel secondo grafico viene mostrato l’andamento degli stati del sistema nel tempo. Si osserva che tutte le variabili restano sempre entro i limiti imposti e si avvicinano in modo graduale e regolare ai valori di riferimento. Questo dimostra l’efficacia della strategia MPC nel guidare il sistema verso l’obiettivo senza oscillazioni né violazioni.

## Slide 20: Vincolo terminale di uguaglianza
Il vincolo terminale di uguaglianza prevede di imporre che lo stato predetto all’ultimo istante dell’orizzonte x(N) sia esattamente uguale a un valore prefissato.
Nel caso da noi implementato, si è scelto di imporre il vincolo terminale di uguaglianza nella forma x(N) = 0.
Questa scelta è giustificata dal fatto che il sistema è stato linearizzato e traslato attorno al setpoint desiderato.

## Slide 21: Fasi di progettazione MPC
Per risolvere il problema di regolazione dello stato del sistema nel punto di riferimento mediante un controllore MPC, si è seguito il seguente approccio:
È stato definito un tempo di campionamento Ts.
È stato richiamato il modello dei serbatoi interconnessi, descritto in precedenza.
Sono state definite le matrici di costo Q e R, che pesano rispettivamente gli stati e gli ingressi nel criterio di ottimizzazione.
È stato scelto l’orizzionte predittivo N, ovvero il numero di passi futuri che il controllore considera per:
  Minimizzare la funzione di costo.
  Applicare i vincoli su stato e ingresso
  Imporre il vincolo terminale sullo stato x(N).
È stata implementata la funzione MPC_uguaglianza che restituisce una struttura mpc contenente tutte le matrici necessarie per formulare e risolvere il problema di programmazione quadratica (QP) a runtime.

## Slide 22: Model Predictive Control (mpc)
A differenza della funzione MPC realizzata in precedenza, che imponeva un vincolo terminale di disuguaglianza, in questo caso è stato adottato un vincolo terminale di uguaglianza, che forza lo stato finale a essere esattamente nullo (cioè a raggiungere il punto di riferimento nel sistema traslato):

## Slide 23: Simulazione MPC
Durante la simulazione, il controllore MPC calcola l’ingresso ottimale a ogni istante, tenendo conto dello stato attuale e dei vincoli imposti. L’ingresso viene applicato al sistema non lineare reale, aggiornando il suo comportamento passo dopo passo. I grafici mostrano che le traiettorie convergono verso il riferimento.
Valori di simulazione utilizzati:
Ts = 10
Q = 10 * eye(4)
R = 1000 * eye(2)
N = 10
T_sim = 60

## Slide 24: Andamento degli stati e degli ingressi
Come si nota dai grafici dopo 1.5 minuti dall’inizio della simulazione, il controllo sugli ingressi viene saturato per far convergere lo stato più rapidamente al setpoint. Ciò implica una variazione rapida degli stati che come si nota superano anche il valore di riferimento prima di stabilizzarsi.

## Slide 25: Simulazione MPC (caso aggressivo)
Abbiamo ripetuto la simulazione facendo variare i parametri di progetto per vedere la risposta del controllore progettato.
Valori di simulazione utilizzati:
Ts = 5
Q = 10 * eye(4)
R = 500 * eye(2)
N = 15
T_sim = 60
Dai grafici si nota infatti che la traiettoria è più diretta verso il punto di equilibrio rispetto ai parametri impostati in precedenza.

## Slide 26: Andamento degli stati e degli ingressi (caso aggressivo)
In questa configurazione, il controllore MPC adotta un comportamento più aggressivo, infatti l’azione di controllo risulta saturata nei primi minuti della simulazione. Questo porta ad una variazione rapida degli stati, che inizialmente superano anche il valore di riferimento prima di stabilizzarsi.

## Slide 27: Simulazione MPC (caso conservativo)
Abbiamo ripetuto la simulazione facendo variare i parametri di progetto per vedere la risposta del controllore progettato.
Valori di simulazione utilizzati:
Ts = 5
Q = 1 * eye(4)
R = 1000 * eye(2)
N = 15
T_sim = 60
Si nota dal grafico che la convergenza al setpoint è più graduale rispetto alla soluzione più aggressiva precedente.

## Slide 28: Andamento degli stati e degli ingressi ( caso conservativo)
I grafici mostrano l’effetto della configurazione MPC più conservativa. Gli stati infatti convergono al setpoint in modo stabile ma più lentamente.
L’azione di controllo rispetto al caso più aggressivo, rimane saturata per un tempo significativamente inferiore, segno che il controllore adotta una strategia più conservativa.